## Slide 1: Tu red bajo control NACUB
Ricardo de Mingo
Àrea de Tecnologies UB
5/5/2015

## Slide 2: Índice
Control: ¿Por qué?
Contratación Solución técnica
Usos
Opennac.org

## Slide 3: NACUB -> ¿Por qué?
Más de 12.000 puntos de red “públicos”
Más de 10.000 cosas con IP, 1200 SW, 900 AP, 40 RT
Unos 60.000 estudiantes
5.000 PDI y 2.000 PAS
Vlans, ACL, VRFs, MPLS
Corta fuegos, IPS, Gestor BW, Sonda DDoS, …
Porque estamos en el 2011 y los usuarios siguen conectando lo que quieren como quieren

## Slide 4: Modelo de contratación clásico
Poseer
Contratar
Auditoria
Gest. Cambio
Control
Conocimiento
Presupuesto
Retorno

## Slide 5: Modelo de contratación teórico
Poseer
Contratar
Auditoria
Gest. Cambio
Control
Conocimiento
Forja - repositorio
Conocimiento compartido
Presupuesto
Retorno
Retorno

## Slide 6: NACUB -> Contratación
Requerimientos
Universal: funciona para cualquier dispositivo que cumpla con configuración via telnet
Universal: independiente de S.O. cliente
Integrable: via webservices
Funcional entre versiones: adiós SNMP, hola “expect”, NETCONF, openflow.org, …
Portal de autoregistro y comunicación
Queremos gestionar servicios, no redes (pero es necesario)
Voluntad de compartir la solución: www.opennac.org

## Slide 7: NACUB->Esquema de red

## Slide 8: NACUB -> Solución Técnica
Módulos componentes:
Gestor de políticas y administración
Netreg: Portal cautivo de autoregistro
Netconf: configurador de equipos
Portal de comunicación
Dependencias
Base de Datos de inventario o CMDB
De los actores
  DNS, DHCP, RADIUS, LDAP
  Configuración de la red

## Slide 9: NACUB hoy -> Gestor de políticas-no implementado-

## Slide 10: NACUB hoy-> Portal admin

## Slide 11: NACUB hoy-> Netreg
Netreg: Portal de autoregistro y autenticación
Permite asociar puerto, MAC, IP a usuario
Asignación automática de IP fija (dhcp) o pool (dhcp)
Encargado de asociar al usuario a la vlan de servicio
Sirve como portal de invitados.

## Slide 12: NACUB hoy-> Netreg

## Slide 13: NACUB hoy-> Netconf
Netconf: Configurador de equipos
Basado en expect via ssh
Gestor de colas escalable en base a productores y consumidores
Administración de snippets de configuraciones con macros
Equipos soportados: Alcatel 6224, Cisco 2950 y 3COM4400

## Slide 14: NACUB hoy-> Netconf

## Slide 15: NACUB hoy-> Portal de comunicación
Portal de Comunicación
Informa y aplica los procesos de acceso a red al usuario según marque la política
Altamente configurable
Notes: A diferencia del portal cautivo del wifi, podemos incluir formularios, …

## Slide 16: NACUB -> Usos posibles
Netconf
P. Comunicación
Motivo de cuarentena
Instalar Software
Leer MACs, IPs
Evitar movilidad equipos
Cambio de passwd LOPD
P. Comunicación
Asignar
Puerto<->MAC<->IP
P. Administración
Saber en tiempo real la asociación:
Fecha-hora-IP-MAC-VLAN-puerto-SW-roseta-usuario
Y poder sacarlo de la red manual o automáticamente

## Slide 17: NACUB->Usos (colateral)
Registro de profesores en las aulas de docencia
  Como sabemos que un usuario está en un ordenador concreto
  Como sabemos qué puerto que da servicio a ese ordenador
  Como sabemos que el punto de red está en un aula
  Podemos decir que cuando se autentica el usuario en ese ordenador está fichando en el aula y la hora que le toca dar la clase.

## Slide 18: NACUB: pero faltaba compartir la solución
OPEN
NAC
.org
Y después de 4 años…

## Slide 19: openNAC components

## Slide 20: Arquitectura Modular
En verde las mejoras respecto NACUB
Toda la información en la CMDB
Basado en colas de trabajo: escalabilidad
Arquitectura multinodo
Backend de Identidad flexible: AD, ldap, databases,…
REST API based
Frontend web based in DOJO
Scriptable command line

## Slide 21: openNAC: Usos (I)
En verde las mejoras respecto NACUB
Política de seguridad de acceso centralizada basada en quién, con que dispositivo, cuando o donde para forzar una política de acceso (VLAN y security profile)
Autentificación de dispositivos utilizando switches con 802.1x.
Backend de credenciales flexible utilizando multiples Active Directories
Estado en tiempo real de los usuarios conectados con información como ip, mac, dispositivo de usuario, dispositivo de red, puerto, time stamp.
Posibilidad de cuarentinizar y decuarentinizar usuarios
Utilizando la arquitectura de plugins flexible permite detectar el SO y servicios abiertos (NMAP).

## Slide 22: openNAC: Usos (II)
En verde las mejoras respecto NACUB
Detección de dispositivos rogue devices utilizando 802.1x o SNMP traps
Delegación a los usuarios de registro de dispositivos a través del portal de registro
Soporte multivendor (Cisco, Alcatel, 3Com, Avaya, Extreme Networks).
Gestión de usuarios invitados
Autoinventario de dispositivos de usuario y de red basado en plugins
Configuración masiva de dispositivos de red utilizando el módulo onNetConf
Backup masivo de dispositivos de red utilizando el módulo onNetBackup

## Slide 23: Definición política onNAC
Time
User
Group
Custom ldap expression
User
Device
User
Device
Group
User
Device
TAGS
Network
Device
Network
Device
Group
Network
Device
TAGS
VLAN
Security
Profile
Plugins
Notifications
Auto inventory
Force supplicant

## Slide 24: onNAC screenshots - Policy

## Slide 25: Uso: openNAC – Palo Alto
1
3
A new user is
connected to
the network
openNAC applies corporate
access policy and set a TAG
to the new connection
4
openNAC pushes to Firewall
devices information about
new connection
5
5
Palo Alto applies filtering policy
based on dynamic information provided
by openNAC
6
openNAC refreshes information
as soon as user is reauthenticated
2
Switch starts a 802.1x
auth against openNAC

## Slide 26: openNAC deployment
Monitor
802.1X
MAB
Snmp traps
CDP/LLDP
Collect
network info
Low impact
MAB auth
Dynamic VLAN
Network
rearchitecture
No end
device config
High impact
802.1X auth
Dynamic VLAN
Authorization
Dynamic ACL
End
device config

## Slide 27
OPEN
NAC
.org
Gracias