## Slide 1: Buenas Practicas
@RedIRIS

## Slide 2: Indice
Motivación
Información de contacto
Aspectos de red
Aspectos de seguridad
Otros servicios

## Slide 3: Motivación
Mientras las cosas funcionan parece que toda configuración es correcta
Inercia, las cosas se hacen como siempre …
  fallos en la transmisión del conocimiento.
Lo que “antes era así” muchas veces ha cambiado
También es un recordatorio para RedIRIS, ¿qué cosas vemos que se podrían mejorar ?

## Slide 4: Información de contacto

## Slide 5: Información General/ PER
Las organizaciones (instituciones) se afilian a RedIRIS mediante un acuerdo/convenio de afiliación.
En este acuerdo se define:
  Un contacto Principal : Persona de Enlace de RedIRIS (PER)
    Persona autorizada para solicitar servicios a RedIRIS
  Contactos técnicos básicos
Es básico que la institución mantenga actualizados estos contactos, sobre todo el PER.
  Puede indicar las modificaciones del resto de contactos.
  Inscribir a personas de la organización a los eventos de RedIRIS
  Solicitar nuevos servicios a RedIRIS
Recomendaciones
Dar de alta mas de un PER
Comprobar los datos de contacto si hay dudas sobre su validez
  Contactar por correo con secretaria@rediris.es

## Slide 6: Buzones del servicio
Canales informativos
  Asociados a buzones de correo, como por ejemplo: secretaria@, difusión@. …
Canales para gestionar incidencias de servicios
  Asociados a herramientas de gestión de tickets, como por ejemplo : sir@, iris-nd@, seguridad@.
Importante el buzón secretaria@
  Modificaciones en los datos de contacto
  Datos sobre centros dependientes de una institución
  Contacto genérico con RedIRIS
Recomendaciones
Mantener actualizada internamente la información de contacto con RedIRIS.
Utilizar los buzones de servicio (y no los correos personales) para el contacto Operativo con RedIRIS.

## Slide 7: Listas de coordinación /IRIS-*
http://www.rediris.es/list/iris/
Listas para la coordinación del servicio
NO SON la lista de contacto con el servicio
Nettiquete típica de una lista de correo.
Hay listas que son generadas de forma automática con la información proporcionada por el PER (Ej IRIS-PERS, CERTSI@)
Lista horzontal para aspectos técnicos, TECNIRIS , http://www.rediris.es/tecniris/
Recomendaciones:
Estar subscrito y participar en las listas de coordinación, el mejor soporte son los compañeros de otras institiciones que se han enfrentado ya a los mismo problemas.
Acudir a las JJTT y GGTT

## Slide 8: Aspectos de Red

## Slide 9: Contactos y aviso
Es necesario actualizar los contactos siempre que estos cambien y pueden ser muchos:
  Contactos /responsables en RIPE de los rangos IP.
  Información necesaria para el acceso a los puntos de presencia (en los centros donde hay instalación).
  Direcciones de correo de notificaciones.
Así mismo ante operaciones de mantenimiento/ cambios de procedimiento es conveniente avisar primero:
  Cuando se realizan actuaciones que pueden afectar a equipamiento de RedIRIS en la institución

## Slide 10: Puntos de presencia & instalaciones
Informar antes de las actuaciones que puedan afectar al equipamiento de RedIRIS.
Informar de las modificaciones en datos y procedimientos de contactos al NOC de RedIRIS.
En las instalaciones en nodos de RedIRIS tener en cuenta y avisar:
  Tipo de conexion física.
  Personas que van a acceder a la instalacion
  Equipamiento a instalar
Lista de coordinación:
IRIS-IP: Aspectos de Red.
IRIS-NODOS: Coordinación de los puntos de presencia
IRIs-TICKETS: (recepción solamente) Tickets y avisos de actuación en la red

## Slide 11: La conexión con RedIRIS
Para los centros conectados directamente a RedIRIS (no hay red regional/ institución intermedia) , se utiliza una red punto a punto de conexión (/30)
El uso de la dirección IP del equipo de la institución es solamente para el enrutamiento de trafico y verificación de problemas.
Recomendaciones
  NO se debe utilizar como salida de NAT/servicios.
  NO es la dirección principal del router.
  No se debe emplear para VPNS
  En resumen la conexión (IPv4) no es como la de casa.

## Slide 12: La Conexión de RedIRIS
Recomendaciones
Esta conexión NO SE DEBE UTILIZAR para generar trafico
La institución debe tener aplicadas las medidas de seguridad mínimas en la salida de trafico de su institución:
  BCP37 : Solo sacar el trafico que tenga generado (filtros spoofing)
  NO sacar trafico IP privado

## Slide 13: Aspectos de Seguridad

## Slide 14: Servicio de incidentes de seguridad
Las direcciones de contacto personales definidas por la institución se dan de alta automáticamente en la lista certsi@listserv.rediris.es
Los incidentes se envían a la dirección del help-desk especifico que indica el PER
Recomendaciones
Responder y actuar a los tickets enviados por el servicio de atención de incidentes.
Mantener el código de seguimiento en el asunto del correo.
Solucionar los problemas que se reportan
Listas de coordinación:
SEC : Aspectos genéricos de seguridad.
CERTSI: Servicio de atención de incidentes de seguridad

## Slide 15: Seguridad en la red
Filtrar los protocolos de amplificación en las conexiones de RedIRIS.

## Slide 16: Otros Servicios

## Slide 17: NTP
Muy importante, pero ...
¿Se emplea un servidor NTP propio o se utiliza directamente los de RedIRIS ?
¿Se utiliza alguna fuente de sincronización externa (GPS) ?
¿Que pasa con el NAT ?
¿se aplican filtros en el trafico ?
Recomendaciones:
Instalar un servidor de NTP en la organización.
No permitir consultas NTP desde el exterior.
Sincronizar los equipos con este servidor NTP
Lista de coordinación: IRIS-NTP

## Slide 18: DNS
RedIRIS proporciona un servicio de servidor secundario para las instituciones afiliadas
NO ES UN RESOLVER PUBLICO
No se publica información con direcciones IP privadas.
Información de zona incorrecta.
Coordinación: IRIS-DNS

## Slide 19: Federación de identidades
IdP. servidor web con https, seguir recomendación de envío de atributos.El punto de entrada de credenciales debería ser común para todo, y el IdP no es una excepción.
  Coordinación: Lista SIR-USERS
IdM/Gestión de identidad. Intentar hacer uso de esquemas bien conocidos (inetOrgPerson, eduPerson, SCHAC, IRIS).
No reinventar atributos que ya existen. Poner especial atención en los valores que deben almacenarse.
  Coordinación: Lista GT-IDENTIDAD

## Slide 20: eduroam
Tener publicada información de soporte a usuarios propios, cobertura, descarga de instaladores
  Vigilar que la información está actualizada, es localizable, etc...
  eduroam CAT es una autentica «navaja suiza», no sólo para crear instaladores, también para pruebas
Escalado de incidencias: remitir al usuario a su organización. Si el problema no es de configuración, la organización del usuario puede escalar el problema
Incidentes de seguridad: poner en copia a eduroam@rediris.es cuando lo requiera. El escalado a nivel internacional debe hacerse a través de nosotros, y con coordinación de CERTs cuando sea posible.
Otros: recomendación de puertos desfiltrados, ofrecer direccionamiento público siempre que sea posible, ¡IPv6!, logs (mínimo CSI/instante/IP cedida/identidad externa) sincronizados con fuente de tiempo fiable.
  eduroam Europa recomienda mínimo 6 meses de logs; dentro de lo posible, almacenar un año
Coordinación: Lista MovIRIS

## Slide 21: IRIS-SARA
Es requisito constituirse como proveedor de identidad en SIR
En el lado de la institución direccionamiento que se usa es público y hay que hacer una solicitud para cada uno de los servicios que están en Red Sara (los servicios que conocemos los tenemos publicados en el wiki de iris-sara)
Las solicitudes deben realizarse desde el formulario de gestión (protegido mediante SIR)
De cara al prestador del servicio en Red Sara las peticiones llegan desde una dirección privada asignada a la institución (caso de @firma)
El PER y la persona de contacto del servicio firman el CUSO para solicitar el servicio
Por ahora el servicio está abierto a Universidades, OPIs e ICTS
Las incidencias o consultas se tramitan por el buzón genérico incidencias.redsara@rediris.es (no direcciones personales)
Notes: Explicación sobre
  De cara al prestador del servicio en Red Sara las peticiones llegan desde una dirección privada asignada a la institución (caso de @firma)
  Para adherirse al servicio @firma hay que rellenarles un excel llamado ACL.xls en el que estos solicitan la dirección IP desde la que se va a acceder al servicio, en este caso si hace falta poner la dirección privada asociada a la institución, que se puede solicitar desde el buzóni de incidencias.