## Slide 1
Real Instituto y Observatorio de la Armada
30 mayo 2024
Carmen Vélez López
Diseminación de tiempo y frecuencia a larga distancia a través de fibra óptica

## Slide 2
  Desastre naval de las islas Sorlingas de 1707, perecieron casi 2.000 hombres.
  Decreto de la Longitud de 1714, se ofrece un premio de 20.000 £ para la solución del problema de determinación de la longitud en la mar.
H-4
(1760)
Hundimiento del HMS Association
Determinación de la Longitud
El mítico H-4 de John Harrison, se retrasó tan solo en 5 s después de una navegación de 80 días.
Notes: Los términos de ‘latitud’ y ‘longitud’ fueron definidos por vez primera en la Geographike Hyphegesis o Guía de Geografía de Ptolomeo (circa 150 n.e)
El problema de la longitud, como tal, devino especialmente acuciante a raíz del encuentro de los europeos con las Indias occidentales y la subsiguiente disputa entre españoles y portugueses por los derechos de conquista y rapiña de los nuevos territorios
Ptolomeo como Hiparco habían calculado la longitud basándose en los eclipses lunares; pero, tanto la escasa frecuencia de dichos eclipses, como la dificultad de determinar el momento exacto en que esto tienen lugar, mostraban la escasa viabilidad de dicho método
Galileo (1564-1642) propuso emplear los recién descubiertos satélites de Júpiter con la misma finalidad
Sabemos que la Luna da la vuelta a la bóveda celeste en poco menos de un mes. Así, la distancia entre la Luna y una estrella varia de manera significativa en el tiempo. De media, la Luna avanza de unos 12° por día con respecto a las estrellas, es decir unos 30’ por hora, prácticamente el valor de su diámetro.
Galileo escribió sobre su plan a Rey Felipe III de España, que estaba ofreciendo una gruesa pensión vitalicia, en ducados, al “descubridor de la Longitud".
El reloj celestial fue la principal competencia de John Harrison para el premio de la Longitud; el método lunar de la distancia para encontrar Longitud, basado en medir los movimientos de la luna, constituyó la única alternativa razonable a los cronómetros de Harrison.
El HMS Association, un buque de línea de segunda clase con 90 cañones al mando del Capitán Edmund Loades, se estrelló a las ocho de la noche contra la Roca Gilstone exterior, frente a las Rocas del Oeste, hundiéndose y ahogándose la totalidad de la tripulación, unos 800 hombres incluyendo el propio Shovell. Leer más: https://www.navegar-es-preciso.com/news/el-desastre-naval-de-las-islas-srlingas-de-1707/
Finalmente, el 24 de abril de 1773, cuando ya tenía 80 años de edad, Harrison recibió del Parlamento un premio recompensando sus logros por la cantidad de 8.750 libras; aunados a las 10 000 libras anteriormente recibidas por revelar el funcionamiento de su máquina,2​ casi igualando la recompensa inicial pero no obtuvo el premio oficial (que nunca fue otorgado a nadie). Tan solo sobrevivió tres años más.

## Slide 3
Guion
Sección de Hora del ROA
Diferencias de Escalas
¿Por qué relojes ópticos?
Enlace de fibra óptica
Motivaciones
Aplicaciones
Proyecto fibra óptica

## Slide 4
2017
Desde 1971…
Desde 1753...
Sección de Hora del ROA

## Slide 5
  En 1971 se crea la Sección de Hora, dependiente hasta entonces de la Sección de Astronomía.
  Al año siguiente comienzan a funcionar sus dos primeros relojes atómicos de haz de cesio Oscillatom.
  Mantiene el patrón nacional de la unidad básica de tiempo, así como la escala UTC(ROA), base de la hora legal española, desde el año 1976.
    Ley 32/2014, de 22 de diciembre
Sección de Hora del ROA

## Slide 6
± 2 µs
± 300 ns
± 12 ns
± 5.1 ns
± 2 ns
Incertidumbre UTC(ROA)
2010
2021
2002
1997
1972
1976
1987
1ª Contribución
TAI/UTC
UTC(ROA)
1ª Calibración
GPS
1er Servidor NTP
1er link TWSTFT
Contribuciones TAI/UTC
Colaboraciones
Galileo
CIROEs
SASFO
Sección de Hora del ROA
Diseminación y comparación
Estaciones
5 × GNSS
Estaciones
2 × TW
Patrones atómicos
2 × H-maser
6 × Cs clocks
Notes: GSOp: Galileo Service Operator, GSA/CD/14/2014, 2018 - 2023
GEMOP: Galileo and EGNOS Monitoring Of Performance”, se tiene previsto atender la convocatoria EUSPA/GRANT/03/2021, 7 años (2023-2029).
EUSPA: European Union Agency for the Space Programme, since12th May 2021, before GNSS Space Agency (GSA).

## Slide 7
Diferencias de Escalas
 470 relojes atómicos
en  75 laboratorios
 15 relojes de
laboratorio
Medidas de rotación de
la Tierra (IERS)
EAL
TAI
“promediado”
“disciplinado”
“segundo intercalar”
Escala Atómica
Libre
Tiempo Atómico
Internacional
UTC
Circular T
BIPM
UTC – UTC (k) < 100 ns
Tiempo Universal
Coordinado

## Slide 8
El Sistema Internacional de Unidades define el segundo como la duración de 9 192 631 770 oscilaciones de la radiación emitida en la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de cesio a una temperatura de 0 K.
IT-CsF2, Incertidumbre =
F. Levi et al. Metrologia 51, 2014
¿Por qué relojes ópticos?

## Slide 9
- N Número de átomos
- Τ Tiempo de integración
- limite Fourier para un tiempo T
INRIM CsF1 estabilidad = 1.5
NIST Yb estabilidad = 3.2
¿Por qué relojes ópticos?

## Slide 10
Átomos neutros e iones con transiciones estrechas apropiadas para ser utilizadas como referencias.
Excelente estabilidad e incertidumbre.
Incertidumbre microondas
Tiempo 10 días.
Incertidumbre óptica
Tiempo s.
¿Por qué relojes ópticos?

## Slide 11
La propagación de las señales basada en satélites artificiales no es una técnica adecuada para la distribución de T/F de relojes ópticos en el nivel de precisión que hoy en día es demandado.
Los enlaces por fibra óptica mejoran en 4 ordenes de magnitud la resolución de técnicas por satélite.
Enlace de fibra óptica

## Slide 12
Bien aislado de la interferencia electromagnética externa.
Gran ancho de banda.
Presenta bajas pérdidas.
Modo bidireccional.
Transmisión simultánea de diferentes longitudes de onda por una misma fibra óptica mediante la técnica DWDM.
*Multiplexación por División de Longitud de Onda Densa.
Enlace de fibra óptica
Imagen: Elaboración propia

## Slide 13
Bien aislado de la interferencia electromagnética externa.
Gran ancho de banda.
Presenta bajas pérdidas.
Modo bidireccional.
Transmisión simultánea de diferentes longitudes de onda por una misma fibra óptica mediante la técnica DWDM.
*Multiplexación por División de Longitud de Onda Densa.
Enlace de fibra óptica
*Multiplexación por División de Longitud de Onda Densa.
Mayor capacidad de transmisión de datos y mayor alcance
Imagen: Elaboración propia

## Slide 14
1542 nm
1542 nm
Enlace FO 100 km
Enlace FO 300 km
FNC
AOM
AOM
PLL
MHA: Active Hydrogen Maser
ORS: Optical Reference System
OFC: Optical Frequency Comb
PLL: Phase Lock Loop
FNC: Phase Noise Cancelation
AOM: Acoustic Optic Modulator
OADM: Optical Add-Drop Multiplexer
EDFA: Erbium Doped Fiber Amplificator
FM: Faraday Mirror
FNC
ORS
OFC
AHM
OADM
OADM
x3
FM
1
2
2
1
FM
OADM
OADM
EDFA
EDFA
Pérdidas:
≤4.9 dB inserción MUX/DEMUX
0.3 dB/km fibra óptica
Pérdidas EDFAs = 10 dBm
Ganancia: 12-21 dB EDFAs
Pot. min. entrada EDFA = - 60 dBm
Pot. max. Saturación = + 5 dBm
Datos
Datos
Datos
Datos
14
Enlace de fibra óptica
Ganancia:
12-21 dB EDFAs
Notes: Todos los elementos introducidos tienen un impacto directo en la calidad de la señal transmitida, atenuándola y distorsionándola. Por lo tanto, y a pesar de ser la fibra óptica un medio de transmisión con excelentes características, está expuesta a factores físicos como la atenuación, la dispersión cromática y las no linealidades, que afectan directamente a la fase de la portadora, introduciendo fluctuaciones no deseadas. Por lo tanto, al llevar a cabo el diseño de las redes de fibra óptica para la transferencia de referencias ultraestables es necesario poner en práctica técnicas de compensación activa que amplifiquen y limpien la señal.

## Slide 15
Tecnología relevante: Estándar IEEE 1588 también conocido como PTP (Protocolo de Tiempo Preciso).
Su mecanismo de sincronización está basado en el intercambio de mensajes entre relojes de una red sincrónica sobre la capa física.
Se alcanzan niveles precisión por debajo del microsegundo.
Enlace de fibra óptica
Imagen: PTP sincronización con IEEE 1588. https://www.flir.es/
Notes: Otro punto interesante a analizar a la hora de implementar una red óptica
es tener en cuenta que el uso de las tecnologías de sincronización de relojes
ópticos mediante enlaces de fibra óptica permite la convergencia con otras
tecnologías.

## Slide 16
Enlace de fibra óptica
La tecnología WR-PTP extensión del protocolo IEEE 1588.
Aumenta la precisión de distribución T/F en un enlace de fibra puramente óptico con prestaciones mejores del nanosegundo
WR MASTER
WR SLAVE
10MHz
OADM
OADM
EDFA
1PPS UTC(ROA)

## Slide 17
Necesidad urgente de alternativas a la diseminación de T/F basada en GNSS: Posicionamiento, Navegación y Cronometraje.
Redundancia y resiliencia.
Comprobación teorías físicas.
Ampliación de la participación comunitaria en la generación y diseminación de UTC.
Diseminación de T/F a la industria, defensa, espacio.
Radioastronomía y exploración del espacio profundo.
Posible apoyo a las comunicaciones cuánticas.
Motivaciones

## Slide 18
Generación de nuevas escalas de tiempo de UTC
Mejores estabilidades y exactitudes
Aplicaciones
Imagen: https://www.tualcom.com/time-from-the-second-to-utc/

## Slide 19
Centros de investigación y universidades, donde se requiere transferencia de T/F ultrapreciso.
Aplicaciones
Notes: En los centros de investigación y universidades, donde se requieren
T/F ultraprecisos para desarrollar su labor investigadora en estudios
geodésicos, pruebas de relatividad especial y general, comprobaciones
de física fundamental (9), radioastronomía (10) y en la resolución de
cuestiones ligadas al transporte de señales y datos que necesitan
sincronismos del orden de un nanosegundo.

## Slide 20
Aplicaciones
Comprobaciones de física fundamental
Demostración de la dilatación de tiempo
A partir de velocidades relativas de menos de 10 m/s comparando dos relojes atómicos ópticos de Al conectados por una fibra óptica de 75 metros.
Cambio de altura cerca de la superficie de la Tierra de menos de 1 metro (33 cm).
Chou et al., Science, 329, 1630 (2010)

## Slide 21
Aplicaciones
Takano et al., Nature Photonics, 10 (2016)
h =
Geodesia: Desplazamiento al rojo

## Slide 22
Aplicaciones
Posicionamiento GNSS:
Para calcular la posición del receptor se deben resolver tres problemas:
Conocer la hora exacta en que el satélite envía del mensaje.
Conocer la hora exacta en la que llega el mensaje.
Determinar el error que tiene el reloj receptor respecto de los satélites.
Imagen: https://www.klipartz.com/es/sticker-png-frwdy/download

## Slide 23
Aplicaciones
Posicionamiento GNSS:
Imagen: https://www.klipartz.com/es/sticker-png-frwdy/download
Un error en la medida de tiempo de 0.1 µs se traduce en un error de posición de 30 m.
Sin embargo, un error de tiempo de 1 ns se traduce en un error de posición de 30 cm.

## Slide 24
Aplicaciones
Impacto directo al posicionamiento, geolocalización más precisa.
Se espera que los sistemas GNSS sean capaces de proporcionar una precisión centimétrica con el uso de relojes ópticos en el espacio.
Imagen: https://www.klipartz.com/es/sticker-png-frwdy/download

## Slide 25
Aplicaciones
Radioastronomía
Las redes VLBI comprenden radiotelescopios separados por distancias enormes.
Difícil la sincronización de las distintas señales de las antenas en tiempo real para determinar correlaciones.
Cualquier pequeña deriva en los relojes se traduce en degradación de la sincronización, y por lo tanto, imposibilidad de analizar los datos correlados.
Imagen: https://astronomia.ign.es/interferometria-de-muy-larga-base

## Slide 26
SMART GRID (Redes Eléctricas Inteligentes)
“Red activa, dotadas de inteligencia autónoma y que tiene la capacidad de reconfigurarse según sus necesidades locales, mejorando los tiempos de restablecimiento del suministro e incrementando la eficiencia energética en general”
Aplicaciones
Imagen: https://www.istockphoto.com/
Pallarés López, V. (2012). Aplicación de Técnicas de Sincronismo para Sistemas de Medida Distribuidos y Desarrollo de un Medidor Fasorial basado en el protocolo IEEE1588.

## Slide 27
Pallarés López, V. (2012). Aplicación de Técnicas de Sincronismo para Sistemas de Medida Distribuidos y Desarrollo de un Medidor Fasorial basado en el protocolo IEEE1588.
SMART GRID (Redes Eléctricas Inteligentes)
“Red activa, dotadas de inteligencia autónoma y que tiene la capacidad de reconfigurarse según sus necesidades locales, mejorando los tiempos de restablecimiento del suministro e incrementando la eficiencia energética en general”
Aplicaciones
Imagen: https://www.istockphoto.com/
N
XCCCCtrol automatizados.donde es necesario que
todos los dispositivos de red estén sincronizados para compartir una
noción de tiempo común en los procesos de captura y generación de
eventos.
La fibra óptica juega un papel crucial.
Los dispositivos de red deben estar sincronizados a nivel de ns para compartir una noción de tiempo común en los procesos de captura y generación de eventos.
Cualquier desfase de la señal de referencia conlleva pérdidas de energía y mayor susceptibilidad de averías.

## Slide 28
Tecnología 5G. Temporización y sincronización más precisas.
Las redes 3G y 4G solo necesitan de una línea satélite para la sincronización, las redes 5G requieren cuatro o más posiciones de satélites para minimizar el error de sincronización en tiempo.
El error de tiempo entre la referencia temporal principal y cualquier nodo se limita a menos de 1,5 μs para la TDD (Multiplexacíón por División de Tiempo) en redes 5G.
Aplicaciones
Imagen: https://blog.cobistopaz.com/es/blog/redes-5g-banca

## Slide 29
Tecnología 5G. Temporización y sincronización más precisas.
Se prevé que con su evolución natural hacia la tecnología 6G se utilicen bandas de frecuencia más altas, por lo que se requerirá una precisión no alcanzable con GNSS.
Aplicaciones
Imagen: https://stock.adobe.com/es/search?k=6g

## Slide 30
En el sector financiero, a través de la Ley de Mercado de Valores para adaptar la normativa MiFID II al mercado español se plantean importantes retos para este sector.
Se establece que los operadores de mercados deben utilizar sellos de tiempo precisos con una precisión de 100 µs si su latencia "end-to-end" es inferior a un milisegundo y una granularidad en el etiquetado de tiempo igual o menor a un microsegundo.
Aplicaciones
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:087:FULL&from=ES

## Slide 31
Las señales de GNSS son robustas pero a la vez lo suficientemente vulnerables y débiles para que puedan ser suplantadas e interferidas (spoofing y jamming).
Aplicaciones
Jamming es una especie de interferencia de "ruido blanco" que causa pérdida de precisión y, potencialmente, pérdida de posicionamiento.
Spoofing es una forma inteligente de interferencia que engaña al usuario haciéndole creer que se encuentra en una ubicación falsa.
Imagen: https://www.septentrio.com/

## Slide 32
Aplicaciones
https://www.expansion.com/economia-digital/2024/05/17/6645c56ee5fdea37398b4594.html

## Slide 33
Aplicaciones
https://www.expansion.com/economia-digital/2024/05/17/6645c56ee5fdea37398b4594.html
https://aviacionaldia.com/2024/03/mas-de-1-600-aviones-afectados-por-una-misteriosa-interferencia-del-gps-sobre-europa.html

## Slide 34
Aplicaciones
https://www.expansion.com/economia-digital/2024/05/17/6645c56ee5fdea37398b4594.html
https://aviacionaldia.com/2024/03/mas-de-1-600-aviones-afectados-por-una-misteriosa-interferencia-del-gps-sobre-europa.html
https://breakingdefense.com/2024/01/as-baltics-see-spike-in-gps-jamming-nato-must-respond/

## Slide 35
Aplicaciones
https://www.expansion.com/economia-digital/2024/05/17/6645c56ee5fdea37398b4594.html
https://aviacionaldia.com/2024/03/mas-de-1-600-aviones-afectados-por-una-misteriosa-interferencia-del-gps-sobre-europa.html
https://breakingdefense.com/2024/01/as-baltics-see-spike-in-gps-jamming-nato-must-respond/
https://www.elmundo.es/internacional/2024/05/02/6631004221efa0cd758b456e.html

## Slide 36
Aplicaciones
Construcción de una red de diseminación de T/F por fibra óptica.
Relojes atómicos robustos que sean capaces permanecer sincronizados durante largos períodos de tiempo de manera autónoma.
Necesidad urgente de alternativas a la diseminación de T/F basada en GNSS y, simultáneamente, sistemas GNSS más robustos.
Notes: En los campos relacionados con la seguridad en las comunicaciones.
Los relojes atómicos se sincronizan regularmente mediante satélite
(por ejemplo, las torres de telefonía móvil verifican y ajustan sus relo-
jes con los de los satélites GNSS), pero si la señal se pierde, no es
posible realizar la operación. Por otro lado, las señales de GNSS son
lo suficientemente vulnerables y débiles como para que puedan ser
suplantadas e interferidas (spoofing y jamming) y provocar que se
degrade sustancialmente la información procedente de uno o varios
satélites. Por lo tanto, existe un interés añadido en la construcción de
relojes más estables y robustos (relojes ópticos) que sean capaces
de permanecer sincronizados durante largos períodos de tiempo de
manera autónoma.

## Slide 37
El ROA está inmerso en el estudio de la transferencia ultraprecisa de T/F en un enlace de fibra óptica de larga distancia a través de un Proyecto de Excelencia I + D + i otorgado por la Junta de Andalucía.
Proyecto SASFO (Solución Avanzada de Sincronismo mediante Fibra Óptica).
Estudio metrológico de la transferencia de la portadora ultraestable de un reloj óptico combinado con la tecnología electrónica de comunicaciones para la sincronización WR.
Proyecto fibra óptica
Notes: Actualmente, el ROA está inmerso en el estudio de la transferencia ultra-
precisa de T/F en un enlace de fibra óptica de larga distancia a través de un
proyecto de excelencia I + D + i otorgado por la Junta de Andalucía. El
Proyecto SASFO (Solución Avanzada de Sincronismo mediante Fibra Óptica)
es ambicioso y altamente novedoso; mediante él, se pretende llevar a cabo un
estudio puramente metrológico de la transferencia de la portadora ultraestable
de un reloj óptico y, simultáneamente, combinarlo con la tecnología electróni-
ca de comunicaciones para la sincronización WR. El objetivo es conseguir lo
mejor de ambas tecnologías: interoperabilidad y alta estabilidad en frecuencia
en una red operacional no dedicada exclusivamente a fines científicos.

## Slide 38
El ROA está inmerso en el estudio de la transferencia ultraprecisa de T/F en un enlace de fibra óptica de larga distancia a través de un Proyecto de Excelencia I + D + i otorgado por la Junta de Andalucía.
Proyecto SASFO (Solución Avanzada de Sincronismo mediante Fibra Óptica)
Estudio metrológico de la transferencia de la portadora ultraestable de un reloj óptico y, simultáneamente, combinarlo con la tecnología electrónica de comunicaciones para la sincronización WR.
Proyecto fibra óptica
O
OBJETIVO
Interoperabilidad y alta estabilidad en frecuencia en una red operacional no dedicada exclusivamente a fines científicos.
Notes: Actualmente, el ROA está inmerso en el estudio de la transferencia ultra-
precisa de T/F en un enlace de fibra óptica de larga distancia a través de un
proyecto de excelencia I + D + i otorgado por la Junta de Andalucía. El
Proyecto SASFO (Solución Avanzada de Sincronismo mediante Fibra Óptica)
es ambicioso y altamente novedoso; mediante él, se pretende llevar a cabo un
estudio puramente metrológico de la transferencia de la portadora ultraestable
de un reloj óptico y, simultáneamente, combinarlo con la tecnología electróni-
ca de comunicaciones para la sincronización WR. El objetivo es conseguir lo
mejor de ambas tecnologías: interoperabilidad y alta estabilidad en frecuencia
en una red operacional no dedicada exclusivamente a fines científicos.

## Slide 39
Diseminación de T/F más allá de nuestras fronteras.
Dos vías posibles, ambas ligadas a la red de RedIRIS.
1)
Misma línea que CLONETS
Principal objetivo: implementar una red paneuropea sostenible de distribución de tiempo por fibra óptica.
ocho países europeos trabajando en la actualidad(GÉANT, NREN).
Proyecto fibra óptica
Imagen: https://www.rediris.es/lared/mapa.html
Notes: Este proyecto abre las puertas hacia una nueva etapa en el ámbito de la
transmisión de T/F más allá de nuestras fronteras. Es por ello que en un futuro
se plantean dos posibles soluciones, ambas ligadas a la infraestructura en buena
parte existente de la red académica y de investigación española RedIRIS (5).
La primera estaría en la línea de proyectos europeos, como CLONETS (6),
que tiene por objeto implementar una red paneuropea sostenible de distribución
de tiempo por fibra óptica, resolviendo en buena medida el problema de la
precisión que se requiere en metrología, así como la vulnerabilidad de las
soluciones vía satélite, abriendo un camino por el que difundir tiempo a largas
distancias y de muy alta precisión, pero a la vez robusto y fiable. En esta solu-
ción hay ocho países europeos trabajando en la actualidad (7), aprovechando
la red europea de investigación, educación e innovación GÉANT, así como
sus propias redes informáticas científicas y docentes (NREN).

## Slide 40
2)
Red paralela a la anterior y soportada por una infraestructura ya existente. Ejemplo REFIMEVE+
Solución altamente precisa.
Tecnología puramente óptica:
  Fibras oscuras.
  Canales oscuros.
https://first-tf.com/research-innovation/service-activities/equipex-refimeve/
https://first-tf.com/research-innovation/service-activities/equipex-refimeve/
Proyecto fibra óptica
Notes: Una segunda
solución, aún más exigente, iría en la línea seguida por varios países europeos
que están desarrollando y optimizando en la actualidad sus propios relojes
ópticos, conformando otra red paralela a la anterior, soportada por una infraes-
tructura ya existente y basada en una tecnología puramente óptica, usando
técnicas coherentes y fibras ópticas dedicadas (fibras oscuras), o rangos dedi-
cados del espectro (canales). Esta solución, aunque altamente precisa, requiere
elementos de amplificación, redireccionamiento y de regeneración de la señal
intermedios (cada 70-100 km), lo que conlleva un alto coste material y perso-
nal, por lo que su despliegue masivo se considera muy complejo. Ejemplo de
ello sería el proyecto REFIMEVE+, en desarrollo en Francia.

## Slide 41
2)
Red paralela a la anterior y soportada por una infraestructura ya existente.
Solución altamente precisa.
Tecnología puramente óptica:
  Fibras oscuras.
  Canales oscuros.
https://first-tf.com/research-innovation/service-activities/equipex-refimeve/
https://first-tf.com/research-innovation/service-activities/equipex-refimeve/
Proyecto fibra óptica
Inconvenientes
Elementos de amplificación, redireccionamiento y de regeneración de la señal.
intermedios (cada 70-100 km)
Alto coste material y personal.
Notes: Una segunda
solución, aún más exigente, iría en la línea seguida por varios países europeos
que están desarrollando y optimizando en la actualidad sus propios relojes
ópticos, conformando otra red paralela a la anterior, soportada por una infraes-
tructura ya existente y basada en una tecnología puramente óptica, usando
técnicas coherentes y fibras ópticas dedicadas (fibras oscuras), o rangos dedi-
cados del espectro (canales). Esta solución, aunque altamente precisa, requiere
elementos de amplificación, redireccionamiento y de regeneración de la señal
intermedios (cada 70-100 km), lo que conlleva un alto coste material y perso-
nal, por lo que su despliegue masivo se considera muy complejo. Ejemplo de
ello sería el proyecto REFIMEVE+, en desarrollo en Francia.

## Slide 42
Proyecto fibra óptica

## Slide 43
Proyecto fibra óptica

## Slide 44
Proyecto fibra óptica

## Slide 45
¡Muchas gracias por su atención!
Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA)
Plaza de las Tres Marinas s/n. 11100 San Fernando, Cádiz
Tfno.: (+34) 956545615
cvelez@roa.es