## Slide 1
Grupos de Trabajo RedIRIS
Juan Carlos Rodríguez <jcarlos.rodriguez@rediris.es>
UIB, Mallorca. 28 Mayo 2024
Actualidad de red
Maribel Cosín <maribel.cosin@rediris.es>
Miguel Ángel Sotos <miguel.sotos@rediris.es>

## Slide 2
01. INTERXION – Nuevo PdP
02. Nuevo servicio de VPNs
03. Ampliación capacidad de la red
04. Actualidad servicios DNS
05. Estado ejecución UNI-DIGITAL Infraestructuras

## Slide 3
01.
INTERXION – Nuevo PdP

## Slide 4
Despliegue de un nuevo Punto de Presencia
Análisis de Necesidades
            capacidad, escalabilidad, redundancia, seguridad
Ubicación
            acceso redes fibra óptica de alta capacidad, conectividad con otros ISPs y proveedores de contenido
  Infraestructura física
            servicio 24x7, energía primaria y de respaldo, control ambiental, controles de acceso
  Infraestructura tecnológica
            interconexión RedIRIS-NOVA100, diseño de red, instalación equipos, implementación y puesta en servicio
se traduce en…
Notes: El trabajo previo y las fases a grandes rasgos del despliegue de un nuevo PdP. Poner en valor el trabajo previo de análisis. Centro de housing profesional, diseñar cómo se integrará en la red, impacto, necesidades del nodo a futuro

## Slide 5
Licitaciones
Exp. 121/21-RI: Servicio de alojamiento en Madrid
Exp. 057/22-RI: Suministro de fibra óptica
Exp. 086/22-RI: Suministro de equipamiento de red
Exp. A041/22-RI: Plataforma de almacenamiento
Exp. A007/23-RI: Infraestructura para el Sistema de transferencia de datos
…
+3 años
Notes: Listado de expedientes sacados por Red (procedimiento habitual) y por Sistemas (Sistema dinámico de adquisición). Quizá hay más pliegos que no estén contemplados aquí. Del 002 se instalan un par de switches iniciales. Nos afecta la activación del sistema dinámico de adquisición, que nos hace replantear los pliegos.

## Slide 6
Licitaciones
Ubicación
Fibra óptica
Equipos
Notes: Resultado: se adjudica a Interxion, ubicado en Madrid, en la zona de San Blas-Canillejas. Tienen varios CPDs en manzanas cercanas interconectados entre sí. Nosotros estamos en MAD3. La fibra se adjudica a Orange. Ellos es la primera vez que se les adjudica un contrato de este tipo y ha significado un mayor esfuerzo para que asimilaran la forma de trabajar que ya teníamos implantada desde hace ya años. Y los equipos, pues a los que aquí se muestran. Todo esto ha supuesto un trabajo ingente sobre todo de coordinación con todos ellos, con sus equipos de trabajo operativo para poner en marcha los equipos, y los procedimientos de operación, de forma que queden integrados en el conjunto de la red.

## Slide 7
Despliegue
Fibra óptica
  Anillo de fibra en Madrid
  Equipamiento óptico e integración con RedIRIS-NOVA100
CIEMAT
TELMAD
CSIC
INTERX
ESPANX
Notes: Así es como queda conectado al resto de la huella de fibra.

## Slide 8
Despliegue
Despliegue equipamiento L2: infraestructura de datacenter
  Switches Juniper e integración en red Huawei basada en EVPN/VxLAN
  Redundancia entre PdPs TELMAD e INTERXION
Despliegue equipamiento L2/L3: RedIRIS-IP 100
  Switches de acceso
  Routers Juniper e integración en backbone IP
  Accesos Instituciones
  ISPs, Cloud providers, etc.
Notes: Aquí comentar que se han instalado 4 switches Juniper que se integran en un anillo VxLAN con TELMAD, para dar redundancia a los servicios centrales.
Adicionalmente, se han instalado dos routers Juniper para dar servicio a instituciones y alojar conexiones con proveedores externos, siguiendo el mismo modelo que tenemos en TELMAD.

## Slide 9
PdP INTERX
ABIERTO
Notes: El nodo está ya plenamente operativo para que cualquier institución solicite conexión en este nodo. En paralelo estamos trabajando en activar conexiones con proveedores en el futuro inmediato.

## Slide 10
02.
Nuevo servicio de VPNs

## Slide 11
Arquitectura del servicio
SR-MPLS + EVPN
            Más eficiente. Se apoya en los protocolos existentes (IGP).
            Se asignan etiquetas a los segmentos y nodos de red. Esta información la tienen todos los nodos.
            Con Segment Routing se define el camino en origen y en cada salto simplemente se van leyendo las instrucciones.
            EPVN se apoya en las extensiones de BGP, y soporta servicios de capa 2 y 3.
            Implementado en todos los routers troncales Huawei de la red
Notes: Segment Routing (SR) es una técnica moderna en el mundo de las redes que simplifica la ingeniería de tráfico y la escalabilidad. A diferencia del LDP (Label Distribution Protocol) y RSVP (Resource Reservation Protocol), SR integra la distribución de etiquetas dentro del protocolo de enrutamiento existente, eliminando la necesidad de protocolos adicionaleshttps://blog.enable.network/ldp-vs.-segment-routing.
LDP fue el método inicial para la distribución de etiquetas en redes MPLS. Permitía a los enrutadores intercambiar asignaciones de etiquetas para rutas, lo que hacía el proceso de reenvío más eficiente. Sin embargo, LDP se mostró ineficiente en redes más grandes y complejas, ya que requería que cada enrutador mantuviera un estado de etiquetas localmente significativas, lo que consumía recursos y complicaba la ingeniería de tráficohttps://blog.enable.network/ldp-vs.-segment-routing.
RSVP, por otro lado, se utilizaba para la ingeniería de tráfico con túneles estáticos y no soportaba múltiples caminos de igual costo (ECMP), lo que limitaba su uso en situaciones donde se requería un manejo de fallos sub-50mshttps://ipwithease.com/mpls-ldp-vs-rsvp-te/.
SR mejora estas limitaciones al permitir que el origen especifique un camino a través de una lista de segmentos, que son sub-rutas definidas en la red. Esto reduce la complejidad y mejora la utilización de ECMP, ya que no se requieren protocolos adicionales para la ingeniería de tráficohttps://blog.enable.network/ldp-vs.-segment-routing.
En resumen, SR ofrece una solución más flexible y escalable para las redes modernas, superando las limitaciones de LDP y RSVP y simplificando la gestión de la red.
El Segment Routing es una técnica de enrutamiento basada en origen que simplifica la ingeniería y administración de tráfico entre dominios de red. En lugar de depender de múltiples protocolos para dirigir el tráfico, SR utiliza una lista de segmentos, que son instrucciones de reenvío, insertadas directamente en los encabezados de los paquetes por el nodo de entrada. Esto permite que los paquetes sigan una ruta predeterminada a través de la red sin requerir cambios en los enrutadores intermedioshttps://www.juniper.net/mx/es/research-topics/what-is-segment-routing.html.
Los segmentos pueden ser direcciones específicas o políticas de red, lo que proporciona una gran flexibilidad y control sobre el tráfico. Además, SR mejora la eficiencia y escalabilidad de las redes al reducir la cantidad de información de estado que cada enrutador necesita mantenerhttps://whitestack.com/es/blog/segment-routing/
EVPN es una solución de red que permite la interconexión de múltiples sitios a través de una red MPLS o IP. Funciona como una extensión del protocolo BGP (Border Gateway Protocol) y proporciona una forma escalable y flexible de ofrecer servicios Ethernet multipunto a través de una infraestructura de red geográficamente dispersahttps://www.expressvpn.com/es/what-is-vpn.
EVPN mejora las VPNs tradicionales al permitir la separación entre los datos de control y los de avance, lo que facilita la implementación de políticas de red y la integración con tecnologías de virtualización de red como VXLAN. Además, EVPN soporta servicios tanto de capa 2 como de capa 3, lo que la hace ideal para entornos de centros de datos y servicios de proveedores de servicioshttps://www.avast.com/es-es/c-what-is-a-vpn.

## Slide 12
Arquitectura del servicio
MPLS +RSVP-TE/LDP
Notes: Segment Routing (SR) es una técnica moderna en el mundo de las redes que simplifica la ingeniería de tráfico y la escalabilidad. A diferencia del LDP (Label Distribution Protocol) y RSVP (Resource Reservation Protocol), SR integra la distribución de etiquetas dentro del protocolo de enrutamiento existente, eliminando la necesidad de protocolos adicionaleshttps://blog.enable.network/ldp-vs.-segment-routing.
LDP fue el método inicial para la distribución de etiquetas en redes MPLS. Permitía a los enrutadores intercambiar asignaciones de etiquetas para rutas, lo que hacía el proceso de reenvío más eficiente. Sin embargo, LDP se mostró ineficiente en redes más grandes y complejas, ya que requería que cada enrutador mantuviera un estado de etiquetas localmente significativas, lo que consumía recursos y complicaba la ingeniería de tráficohttps://blog.enable.network/ldp-vs.-segment-routing.
RSVP, por otro lado, se utilizaba para la ingeniería de tráfico con túneles estáticos y no soportaba múltiples caminos de igual costo (ECMP), lo que limitaba su uso en situaciones donde se requería un manejo de fallos sub-50mshttps://ipwithease.com/mpls-ldp-vs-rsvp-te/.
SR mejora estas limitaciones al permitir que el origen especifique un camino a través de una lista de segmentos, que son sub-rutas definidas en la red. Esto reduce la complejidad y mejora la utilización de ECMP, ya que no se requieren protocolos adicionales para la ingeniería de tráficohttps://blog.enable.network/ldp-vs.-segment-routing.
En resumen, SR ofrece una solución más flexible y escalable para las redes modernas, superando las limitaciones de LDP y RSVP y simplificando la gestión de la red.
El Segment Routing es una técnica de enrutamiento basada en origen que simplifica la ingeniería y administración de tráfico entre dominios de red. En lugar de depender de múltiples protocolos para dirigir el tráfico, SR utiliza una lista de segmentos, que son instrucciones de reenvío, insertadas directamente en los encabezados de los paquetes por el nodo de entrada. Esto permite que los paquetes sigan una ruta predeterminada a través de la red sin requerir cambios en los enrutadores intermedioshttps://www.juniper.net/mx/es/research-topics/what-is-segment-routing.html.
Los segmentos pueden ser direcciones específicas o políticas de red, lo que proporciona una gran flexibilidad y control sobre el tráfico. Además, SR mejora la eficiencia y escalabilidad de las redes al reducir la cantidad de información de estado que cada enrutador necesita mantenerhttps://whitestack.com/es/blog/segment-routing/
EVPN es una solución de red que permite la interconexión de múltiples sitios a través de una red MPLS o IP. Funciona como una extensión del protocolo BGP (Border Gateway Protocol) y proporciona una forma escalable y flexible de ofrecer servicios Ethernet multipunto a través de una infraestructura de red geográficamente dispersahttps://www.expressvpn.com/es/what-is-vpn.
EVPN mejora las VPNs tradicionales al permitir la separación entre los datos de control y los de avance, lo que facilita la implementación de políticas de red y la integración con tecnologías de virtualización de red como VXLAN. Además, EVPN soporta servicios tanto de capa 2 como de capa 3, lo que la hace ideal para entornos de centros de datos y servicios de proveedores de servicioshttps://www.avast.com/es-es/c-what-is-a-vpn.

## Slide 13
Arquitectura del servicio
SR-MPLS
Notes: Segment Routing (SR) es una técnica moderna en el mundo de las redes que simplifica la ingeniería de tráfico y la escalabilidad. A diferencia del LDP (Label Distribution Protocol) y RSVP (Resource Reservation Protocol), SR integra la distribución de etiquetas dentro del protocolo de enrutamiento existente, eliminando la necesidad de protocolos adicionaleshttps://blog.enable.network/ldp-vs.-segment-routing.
LDP fue el método inicial para la distribución de etiquetas en redes MPLS. Permitía a los enrutadores intercambiar asignaciones de etiquetas para rutas, lo que hacía el proceso de reenvío más eficiente. Sin embargo, LDP se mostró ineficiente en redes más grandes y complejas, ya que requería que cada enrutador mantuviera un estado de etiquetas localmente significativas, lo que consumía recursos y complicaba la ingeniería de tráficohttps://blog.enable.network/ldp-vs.-segment-routing.
RSVP, por otro lado, se utilizaba para la ingeniería de tráfico con túneles estáticos y no soportaba múltiples caminos de igual costo (ECMP), lo que limitaba su uso en situaciones donde se requería un manejo de fallos sub-50mshttps://ipwithease.com/mpls-ldp-vs-rsvp-te/.
SR mejora estas limitaciones al permitir que el origen especifique un camino a través de una lista de segmentos, que son sub-rutas definidas en la red. Esto reduce la complejidad y mejora la utilización de ECMP, ya que no se requieren protocolos adicionales para la ingeniería de tráficohttps://blog.enable.network/ldp-vs.-segment-routing.
En resumen, SR ofrece una solución más flexible y escalable para las redes modernas, superando las limitaciones de LDP y RSVP y simplificando la gestión de la red.
El Segment Routing es una técnica de enrutamiento basada en origen que simplifica la ingeniería y administración de tráfico entre dominios de red. En lugar de depender de múltiples protocolos para dirigir el tráfico, SR utiliza una lista de segmentos, que son instrucciones de reenvío, insertadas directamente en los encabezados de los paquetes por el nodo de entrada. Esto permite que los paquetes sigan una ruta predeterminada a través de la red sin requerir cambios en los enrutadores intermedioshttps://www.juniper.net/mx/es/research-topics/what-is-segment-routing.html.
Los segmentos pueden ser direcciones específicas o políticas de red, lo que proporciona una gran flexibilidad y control sobre el tráfico. Además, SR mejora la eficiencia y escalabilidad de las redes al reducir la cantidad de información de estado que cada enrutador necesita mantenerhttps://whitestack.com/es/blog/segment-routing/
EVPN es una solución de red que permite la interconexión de múltiples sitios a través de una red MPLS o IP. Funciona como una extensión del protocolo BGP (Border Gateway Protocol) y proporciona una forma escalable y flexible de ofrecer servicios Ethernet multipunto a través de una infraestructura de red geográficamente dispersahttps://www.expressvpn.com/es/what-is-vpn.
EVPN mejora las VPNs tradicionales al permitir la separación entre los datos de control y los de avance, lo que facilita la implementación de políticas de red y la integración con tecnologías de virtualización de red como VXLAN. Además, EVPN soporta servicios tanto de capa 2 como de capa 3, lo que la hace ideal para entornos de centros de datos y servicios de proveedores de servicioshttps://www.avast.com/es-es/c-what-is-a-vpn.

## Slide 14
Arquitectura del servicio
SR-MPLS + EVPN
            Más eficiente. Se apoya en los protocolos existentes.
Notes: Segment Routing (SR) es una técnica moderna en el mundo de las redes que simplifica la ingeniería de tráfico y la escalabilidad. A diferencia del LDP (Label Distribution Protocol) y RSVP (Resource Reservation Protocol), SR integra la distribución de etiquetas dentro del protocolo de enrutamiento existente, eliminando la necesidad de protocolos adicionaleshttps://blog.enable.network/ldp-vs.-segment-routing.
LDP fue el método inicial para la distribución de etiquetas en redes MPLS. Permitía a los enrutadores intercambiar asignaciones de etiquetas para rutas, lo que hacía el proceso de reenvío más eficiente. Sin embargo, LDP se mostró ineficiente en redes más grandes y complejas, ya que requería que cada enrutador mantuviera un estado de etiquetas localmente significativas, lo que consumía recursos y complicaba la ingeniería de tráficohttps://blog.enable.network/ldp-vs.-segment-routing.
RSVP, por otro lado, se utilizaba para la ingeniería de tráfico con túneles estáticos y no soportaba múltiples caminos de igual costo (ECMP), lo que limitaba su uso en situaciones donde se requería un manejo de fallos sub-50mshttps://ipwithease.com/mpls-ldp-vs-rsvp-te/.
SR mejora estas limitaciones al permitir que el origen especifique un camino a través de una lista de segmentos, que son sub-rutas definidas en la red. Esto reduce la complejidad y mejora la utilización de ECMP, ya que no se requieren protocolos adicionales para la ingeniería de tráficohttps://blog.enable.network/ldp-vs.-segment-routing.
En resumen, SR ofrece una solución más flexible y escalable para las redes modernas, superando las limitaciones de LDP y RSVP y simplificando la gestión de la red.
El Segment Routing es una técnica de enrutamiento basada en origen que simplifica la ingeniería y administración de tráfico entre dominios de red. En lugar de depender de múltiples protocolos para dirigir el tráfico, SR utiliza una lista de segmentos, que son instrucciones de reenvío, insertadas directamente en los encabezados de los paquetes por el nodo de entrada. Esto permite que los paquetes sigan una ruta predeterminada a través de la red sin requerir cambios en los enrutadores intermedioshttps://www.juniper.net/mx/es/research-topics/what-is-segment-routing.html.
Los segmentos pueden ser direcciones específicas o políticas de red, lo que proporciona una gran flexibilidad y control sobre el tráfico. Además, SR mejora la eficiencia y escalabilidad de las redes al reducir la cantidad de información de estado que cada enrutador necesita mantenerhttps://whitestack.com/es/blog/segment-routing/
EVPN es una solución de red que permite la interconexión de múltiples sitios a través de una red MPLS o IP. Funciona como una extensión del protocolo BGP (Border Gateway Protocol) y proporciona una forma escalable y flexible de ofrecer servicios Ethernet multipunto a través de una infraestructura de red geográficamente dispersahttps://www.expressvpn.com/es/what-is-vpn.
EVPN mejora las VPNs tradicionales al permitir la separación entre los datos de control y los de avance, lo que facilita la implementación de políticas de red y la integración con tecnologías de virtualización de red como VXLAN. Además, EVPN soporta servicios tanto de capa 2 como de capa 3, lo que la hace ideal para entornos de centros de datos y servicios de proveedores de servicioshttps://www.avast.com/es-es/c-what-is-a-vpn.

## Slide 15
VPNL2 punto a punto
VPNL2 multipunto
            QinQ para abstraernos del plan de VLAN ID de usuario
            Se activa sobre los puertos disponibles en cada nodo
En los próximos días:
            Revisión página web y formulario solicitud
Definición del servicio
Notes: Segment Routing (SR) es una técnica moderna en el mundo de las redes que simplifica la ingeniería de tráfico y la escalabilidad. A diferencia del LDP (Label Distribution Protocol) y RSVP (Resource Reservation Protocol), SR integra la distribución de etiquetas dentro del protocolo de enrutamiento existente, eliminando la necesidad de protocolos adicionaleshttps://blog.enable.network/ldp-vs.-segment-routing.
LDP fue el método inicial para la distribución de etiquetas en redes MPLS. Permitía a los enrutadores intercambiar asignaciones de etiquetas para rutas, lo que hacía el proceso de reenvío más eficiente. Sin embargo, LDP se mostró ineficiente en redes más grandes y complejas, ya que requería que cada enrutador mantuviera un estado de etiquetas localmente significativas, lo que consumía recursos y complicaba la ingeniería de tráficohttps://blog.enable.network/ldp-vs.-segment-routing.
RSVP, por otro lado, se utilizaba para la ingeniería de tráfico con túneles estáticos y no soportaba múltiples caminos de igual costo (ECMP), lo que limitaba su uso en situaciones donde se requería un manejo de fallos sub-50mshttps://ipwithease.com/mpls-ldp-vs-rsvp-te/.
SR mejora estas limitaciones al permitir que el origen especifique un camino a través de una lista de segmentos, que son sub-rutas definidas en la red. Esto reduce la complejidad y mejora la utilización de ECMP, ya que no se requieren protocolos adicionales para la ingeniería de tráficohttps://blog.enable.network/ldp-vs.-segment-routing.
En resumen, SR ofrece una solución más flexible y escalable para las redes modernas, superando las limitaciones de LDP y RSVP y simplificando la gestión de la red.
El Segment Routing es una técnica de enrutamiento basada en origen que simplifica la ingeniería y administración de tráfico entre dominios de red. En lugar de depender de múltiples protocolos para dirigir el tráfico, SR utiliza una lista de segmentos, que son instrucciones de reenvío, insertadas directamente en los encabezados de los paquetes por el nodo de entrada. Esto permite que los paquetes sigan una ruta predeterminada a través de la red sin requerir cambios en los enrutadores intermedioshttps://www.juniper.net/mx/es/research-topics/what-is-segment-routing.html.
Los segmentos pueden ser direcciones específicas o políticas de red, lo que proporciona una gran flexibilidad y control sobre el tráfico. Además, SR mejora la eficiencia y escalabilidad de las redes al reducir la cantidad de información de estado que cada enrutador necesita mantenerhttps://whitestack.com/es/blog/segment-routing/
EVPN es una solución de red que permite la interconexión de múltiples sitios a través de una red MPLS o IP. Funciona como una extensión del protocolo BGP (Border Gateway Protocol) y proporciona una forma escalable y flexible de ofrecer servicios Ethernet multipunto a través de una infraestructura de red geográficamente dispersahttps://www.expressvpn.com/es/what-is-vpn.
EVPN mejora las VPNs tradicionales al permitir la separación entre los datos de control y los de avance, lo que facilita la implementación de políticas de red y la integración con tecnologías de virtualización de red como VXLAN. Además, EVPN soporta servicios tanto de capa 2 como de capa 3, lo que la hace ideal para entornos de centros de datos y servicios de proveedores de servicioshttps://www.avast.com/es-es/c-what-is-a-vpn.

## Slide 16
03.
Ampliación capacidad de la red

## Slide 17
Ampliación capacidad de la red
Octubre
Troncal
Península
100G > 200G
Noviembre
Troncal
Canarias
10G > 30G
Diciembre
Troncal
Baleares
100G > 200G
Marzo
Google
100G > 200G
Marzo
CATNIX
10G > 100G
Junio
Géant
400G > 600G
Febrero
Meta
Nuevo! 100G
Marzo
Interxion
Nuevo! 100G
Abril
Akamai
30G > 100G
2023
2024
Enero
Gigapix
20G > 100G

## Slide 18
Troncal de la red
UV
UNIZAR
CICA
UIB
telmadrt3
IAC
ESMI
200Gbps (2 x 100 GE)
100Gbps (100 GE)
30Gbps (3 x 10GE)
10Gbps (capacidad CANALINK)
10Gbps
CTMEL
EHU
telmadrt1
telmadrt5
interx.rt1
interx.rt5
CIEMAT

## Slide 19
Conexiones externas actuales
√
Intranet académica
y de investigación
300 Gbps + 300 Gbps
Internet Global
100 GE + 100 GE
100 GE + 100 GE
100 GE
100 GE
100 GE
100 GE
100 GE
100 GE

## Slide 20
Próximas ampliaciones
Nueva conexión directa con Microsoft
Ampliación conexión con Akamai

## Slide 21
04.
Actualidad servicios DNS

## Slide 22
RedIRIS: los servicios DNS
Catálogo de servicios
de RedIRIS
https://www.rediris.es/servicios/

## Slide 23
DNS: Publicación y Resolución
RESOLVER
AUTHORITATIVE
CLIENTE

## Slide 24
DNS: Publicación y Resolución
RESOLVER
AUTHORITATIVE
CLIENTE
AMPLIFICATION
POISONING
SHADOW IT
PHISING
MALWARE
TUNNELING
DDOS
SPOOFING
MAN IN THE MIDDLE

## Slide 25
DNS: Publicación y Resolución
RESOLVER
AUTHORITATIVE
CLIENTE
DoT, DoH, VPN
DNSSEC
TSIG
PRIMARIO OCULTO
ANYCAST
DNSSEC
DNS FIREWALL
RESOLVER PRIVADO
Secundario
Hosting
Delegación
HTTPS://WWW.REDIRIS.ES/DNSFIREWALL
HTTPS://REDIR.IS/DNS

## Slide 26
Novedades Secundario
Renovación contratos Anycast
TSIG a través de IRISDNS
Añadida ACL para protección relays Secundario
2000+ zonas
1.6M+ dominios
144 instituciones

## Slide 27
Mitigación DDoS. divide el tráfico total del ataque entre los nodos de la infraestructura Anycast, derivando a cada atacante al nodo más cercano y reduciendo el total de tráfico por nodo a una cantidad manejable.
Separación Primario y Secundario. Separa las infraestructuras de gestión y publicación de la información, permitiendo aplicar políticas de seguridad más adecuadas.
Redundancia. Existen múltiples nodos repartidos geográficamente, que pueden usar diferente software y pueden entrar en mantenimiento o ser retirados de producción sin afectar sensiblemente a la funcionalidad global.
¿Para qué sirve Anycast?

## Slide 28
Novedades Secundario: Renovación Anycast
Renovación hasta 2028
Repiten proveedores

## Slide 29
Novedades Secundario: TSIG y Protección Relays
PRIMARIO
RELAYS
ANYCAST
FILTRADO PRIMARIOS
TSIG
TSIG: autenticidad actualizaciones (hash)
ACL: limitación origen de las actualizaciones

## Slide 30
Novedades Secundario: TSIG
https://irisdns.rediris.es

## Slide 31
Novedades Secundario: TSIG
https://irisdns.rediris.es

## Slide 32
Novedades Secundario: TSIG
https://irisdns.rediris.es

## Slide 33
Novedades Secundario: TSIG
https://irisdns.rediris.es

## Slide 34
Novedades Secundario: TSIG
https://irisdns.rediris.es

## Slide 35
Novedades DNS Firewall
Disponibilidades listas negras REYES del CCN-CERT
Siguen quedando licencias libres para nuevos usuarios
1 de cada 1000 consultas
135M bloqueos
74 instituciones
2023

## Slide 36
Lista de bloqueo REYES
https://www.ccn-cert.cni.es/es/soluciones-seguridad/reyes

## Slide 37
Lista de bloqueo REYES
REYES CCN-CERT
Actualizada cada hora por RedIRIS
Opcional

## Slide 38
Lista de bloqueo REYES

## Slide 39
Lista de bloqueo REYES

## Slide 40
Chart: CONSULTAS BLOQUEADAS
| 44743 | 44774 | 44805 | 44835 | 44866 | 44896 | 44927 | 44958 | 44986 | 45017 | 45047 | 45078 | 45108 | 45139 | 45170 | 45200 | 45231 | 45261 | 45292 | 45323 | 45352 | 45383
Consultas recibidas | 3081 | 4400 | 80166 | 941800 | 2850000 | 7434848 | 12192417 | 17435380 | 19037071 | 15740977 | 13144920 | 5180483 | 4575220 | 9451679 | 8534036 | 12046941 | 8296794 | 10120111 | 6151846 | 7405387 | 13485885 | 9162828
Estadísticas DNS FIREWALL
Chart: CONSULTAS RECIBIDAS
| 44743 | 44774 | 44805 | 44835 | 44866 | 44896 | 44927 | 44958 | 44986 | 45017 | 45047 | 45078 | 45108 | 45139 | 45170 | 45200 | 45231 | 45261 | 45292 | 45323 | 45352 | 45383
Consultas recibidas | 11437000 | 14360000 | 29800000 | 2669390000 | 5556244000 | 4664885796 | 5862210669 | 10092190387 | 13092572621 | 9434457932 | 12946597260 | 9208338531 | 6642396817 | 3517135046 | 11177173886 | 20218229022 | 15002815932 | 18478949544 | 10817123740 | 13964242472 | 23281053489 | 14453020784

## Slide 41
Estadísticas DNS FIREWALL
Chart: PORCENTAJE BLOQUEOS
| 44743 | 44774 | 44805 | 44835 | 44866 | 44896 | 44927 | 44958 | 44986 | 45017 | 45047 | 45078 | 45108 | 45139 | 45170 | 45200 | 45231 | 45261 | 45292 | 45323 | 45352 | 45383
Consultas recibidas | 0.00026939 | 0.00030641 | 0.0026901 | 0.00035281 | 0.00051294 | 0.0015938 | 0.0020798 | 0.0017276 | 0.001454 | 0.0016685 | 0.0010153 | 0.00056259 | 0.00068879 | 0.0026873 | 0.00076352 | 0.00059585 | 0.00055302 | 0.00054766 | 0.00056871 | 0.00053031 | 0.00057926 | 0.00063397

## Slide 42
Estadísticas DNS FIREWALL
“Un día cualquiera”

## Slide 43
05.
Estado ejecución
UNI-DIGITAL Infraestructuras

## Slide 44
Contexto
  Actuaciones incluidas en el plan estratégico de RedIRIS y aprobadas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
  Actuaciones financiadas 100% con Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU
  Más de 21 procesos de licitación
  17 convenios entre Instituciones y Administraciones
  Más de 4 años de trabajo muy intenso, y continuamos

## Slide 45
Despliegue de fibra
  Aproximadamente 1900 km de fibra
  Correos Telecom, Lyntia, Orange, Telefónica
  Finalizados, en despliegue, finalizando o preparando licitaciones
  Un auténtico reto constructivo
  Mas de 30 instituciones beneficiadas de manera directa, toda la Comunidad beneficiada de manera indirecta
  RedIRIS – REDIMadrid – UCLM – I2BASQUE – EHU – NASERTIC – CEFCA – OAJ – Edificio Galáctica – CAHA - UAL – IAC – RCT – LSC – CSIC-IPE – UNIZAR – Residencia JACA – WALQA – RIA – Aula Dei – IPE CSIC – Escuelas Militares ejercito - UNIOVI – INTA – BSC – CICA – UPO – UNIA – AEE – PLOCAN – UGR - Ceuta – RSN – Red Cuántica - CEM – ISCIII – UPM – CSIC – CESGA - CSUC
Notes: OAJ
CAHA
Parques nacionales Monfrague
RSN – Centro Sismologico de la Red Sisma Nacional en Sinseca
Instituto Pirenaico de Ecologia – CSIC
Agencia Espacial Española - AEE
NASERTIC – Navarra de Servicios y Tecnologia
Mencionar Parques Nacionales
RCT – Red Cientifico Tecnica de Extremadura
CEM – Centro Español de Metrologia
CEFCA – Centro de Estudios de Fisica del Cosmos de Aragon

## Slide 46
Despliegue de fibra
Notes: OAJ
CAHA
Parques nacionales Monfrague
RSN – Centro Sismologico de la Red Sisma Nacional en Sinseca
Instituto Pirenaico de Ecologia – CSIC
Agencia Espacial Española - AEE
NASERTIC – Navarra de Servicios y Tecnologia
Mencionar Parques Nacionales
RCT – Red Cientifico Tecnica de Extremadura
CEM – Centro Español de Metrologia
CEFCA – Centro de Estudios de Fisica del Cosmos de Aragon

## Slide 47
Despliegue de equipos
  CESGA – RCT – REDIMadrid – CICA – CSUC – NASERTIC – OAJ – CAHA – RIA – UGR – Ceuta – RedIRIS - INTA
  Renovación de equipamiento de las redes:
              RECETGA
              RCT
              RICA
              Anella Científica
              REDIMadrid
  Routers
  Switches
  Firewalls
  Balanceadores
  Equipos ópticos
Notes: RSN – Centro Sismologico de la Red Sisma Nacional en Sinseca
Instituto Pirenaico de Ecologia – CSIC
Agencia Espacial Española - AEE
NASERTIC – Navarra de Servicios y Tecnologia
Mencionar Parques Nacionales
RCT – Red Cientifico Tecnica de Extremadura
CEM – Centro Español de Metrologia
CEFCA – Centro de Estudios de Fisica del Cosmos de Aragon